Канализационная установка

Compact Lift 600

Компания ООО «АКВАТЕП» расширяет модельный ряд канализационных установок Termica и вводит в ассортимент установку с режущим механизмом из нержавеющей стали Compact Lift 600.

| Наименование | Compact Lift 600 |
| --- | --- |
| Артикул | 84969022 |
| Мощность | 600 Вт |
| Напор | до 9,5 м |
| Производительность | до 150 л/мин |
| Максимальная температура | 90 °C |
| Параметры сети | 230 В/50 Гц |
| Режущий механизм | нержавеющая сталь |

Канализационная	установка предназначена для подключения одного унитаза и двух точек водоотвода от умывальников, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин.

Корпус установки выполнен из термостойкого пластика, способного выдерживать температуры до 90 °C. Режущий механизм, корпус двигателя и фильтр выполнены из нержавеющей стали.

Все патрубки оснащены обратными клапанами, что предотвращает попадание сточных вод обратно в сливные трубы.

Помимо установки в комплект поставки входят руководство по эксплуатации, заглушка для унитаза, соединительные муфты и заглушки для боковых патрубков, муфта 90° для напорного патрубка, хомуты для муфт, комплект крепления.

Если  нет  необходимости  эксплуатации  всех  патрубков,  их  можно  надежно  перекрыть  с  помощью заглушек.

Для предотвращения скольжения установка оснащена резиновыми вставками.

Канализационная установка оснащена угольным фильтром для предотвращения попадания запаха в помещение.

Установки поставляются в упаковке из плотного картона с вставками из пенопласта, что предотвращает их повреждение при транспортировке.